## Slide 1
STRUCTURED LIGHT · HIGHLIGHT REMOVAL · PHASE RECOVERY
面向高反光表面三维重建的
X-FFC-Swin 条纹恢复网络
要恢复的不是“好看的去高光图”，而是还能拿去解相位的正弦条纹。
输入
单通道灰度条纹 x
主输出
漫反射 r · 镜面 b
辅助
梯度 g · 高光概率 s
下游
绝对相位 → 点云
依据仓库当前实现 · Y_FFC_unified.py / train.py / process_images.py · 技术说明与汇报大纲
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
01 / 30

## Slide 2
CONTENTS
这条汇报怎么讲
01
问题
高反光如何破坏条纹正弦性，以及为什么必须同时看频域和梯度。
02
方法
ResNet50 + Swin-Tiny + FFC，梯度头与高光概率头，双路漫反射。
03
模块
编码器、频域核心、辅助分支、主解码器，各自输入输出。
04
训练与推理
复合损失、动态权重、滑窗 Tukey 融合、四次翻转 TTA。
05
证据边界
论文对照数字怎么用，仓库里已经有什么、还不能声称什么。
06
收束
三个贡献、工程局限，以及还没写进损失的硬约束。
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
02 / 30

## Slide 3
01 · ONE PAGE
一页速览：痛点、方法、机制
痛点
过曝把正弦峰削成平台；未饱和区也会畸变、错相。相位解错，点云出现尖刺和空洞。
方法
X-FFC-Swin：局部纹理 + 窗口上下文 + 频域周期，再加梯度定位和高光概率判别。
机制
频域决定修成什么样，梯度决定在哪里修，s 决定这是不是高光。减法路径不够时，直接预测兜底。
口径
论文 Y-FFC 有 SSIM / 相位 / 点云数字。本仓库当前实现不把这些数字当成自测结果。
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
03 / 30

## Slide 4
01 · NOTATION
先把符号说清，后面不再反复解释
x
输入灰度条纹，[B,1,H,W]，归一化到 [0,1]
r
最终漫反射，推理主结果
b
估计的镜面 / 高反光强度，用来做减法
g
输入图的 Sobel 梯度预测，不是目标漫反射的梯度
s
高光软概率。b 是减多少，s 是是不是
r_direct / α
直接预测路径，以及两路融合权重
cs
H/4、H/8、H/16 响应一致性，只进训练损失
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
04 / 30

## Slide 5
PART 01
高反光到底破坏了什么
先讲物理，再讲网络。后面每一个模块都要能回到这一问。
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
05 / 30

## Slide 6
01 · WHY THIS TASK
工业件上的高反光，不是图像美观问题
场景
叶片、铰链、抛光模具、焊盘。结构光要的是几何，不是一张干净照片。
传统办法
喷哑光粉不能在线；多曝光只抬动态范围；偏振和多视角设备重，仍不恢复正弦性。
失败形态
过曝削顶、局部畸变、相位跳变，点云出现尖刺和空洞。
本工作位置
在解相之前，把被破坏的条纹恢复成可解的漫反射条纹。
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
06 / 30

## Slide 7
01 · TASK
任务是恢复正弦性，不是把亮斑涂暗
理想四步相移
Iᵢ = A + B · cos(φ + δᵢ)
高反光分解
x ≈ r + b
两类破坏都要命：过曝区峰谷被削平；未饱和区条纹还在，但已经不是稳定正弦。只压亮度、不恢复周期，相位照样解错。
因此 r 必须满足
01
周期还在设计频率附近
02
相位关系不被局部错开
03
灰度过渡仍像正弦斜坡
04
暗部细节不被减法钳死
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
07 / 30

## Slide 8
01 · FREQUENCY
频谱变脏：低频平台、高频边界、高次谐波
成分
来源
策略
投影主频
投影仪设计的条纹
保留
深度引起的缓变
表面形貌调制
保留
大面积亮斑
饱和后的低频 / DC
抑制
过曝边界
正常区到平台的跳变
定位后抑制
削顶谐波
非正弦截断
压掉，回到基频
划痕与噪声
传感器或表面缺陷
和真实边缘分开
为什么要 FFC
高光不是单纯高频，也不是单纯低频。局部卷积看不到“周围未污染条纹本来该是什么周期”。频域一个系数能影响整幅结构。
所以 FFC 不是因为流行才加，而是频谱污染的回应。
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
08 / 30

## Slide 9
01 · GRADIENT
频域管形态，梯度管位置
正常斜坡
梯度大且有规律
保留
亮峰 / 暗谷
梯度小
不要误判成高光
过曝内部
梯度接近 0
需要补全条纹
高光边界
梯度极大
重点定位
污染但未饱和
尖峰、杂乱
修复，不是抹掉
真实几何边
梯度大
谨慎保留
分工
只有频域，定位不准。只有梯度，不知道该恢复成什么周期。g 监督的是输入图梯度，因为要看见污染发生在哪里。
强梯度 ≠ 高反光。这件事交给 s。
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
09 / 30

## Slide 10
PART 02
网络怎么把这件事拆开
两条编码器，两条解码器，一条桥，最后才融合。
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
10 / 30

## Slide 11
02 · ARCHITECTURE
五段数据流，而不是一个黑盒 U-Net
1
Encoder
ResNet 纹理
Swin 窗口
FFC 瓶颈
2
GradDec
xe1–xe4
梯度 g
概率 s
3
Enhance
g / x / s
双层门控
enh1–4
4
MainDec
skip + enh
b 与 r_direct
alpha
5
融合精修
减法路径
直接路径
±0.15 δ
共享的不是两个独立网络。梯度分支和主解码器吃的是同一套编码特征。cs 只在训练时约束 H/4、H/8、H/16 的响应图，不作为图像结果保存。
推理主交付是 r。b、g、s 用来解释“减了什么、看见了什么边界、模型认为哪里是高光”。
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
11 / 30

## Slide 12
02 · CHOICES
三个设计抉择，覆盖大部分“为什么不用别的”
01
为什么上频域
高光破坏的是整幅周期。纯局部卷积感受野不够，无法从周围干净条纹推断被削掉的峰。FFC 用 FFT 换全局感受野。
02
为什么双编码器
ResNet 管边缘和亮暗跃迁。Swin 管窗口级长程关系。不把图缩到 224，避免改掉条纹频率和相位采样。
03
为什么不只做减法
r = clamp(x − b) 会把 b 的误差一比一传下去。暗区还容易被钳到 0。所以保留减法，再加直接预测。
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
12 / 30

## Slide 13
03 · ENCODER
编码器：五路特征，各有去处
x_bb_1
64 · H/2
ResNet stem
最浅 skip
x_bb_2
128 · H/4
layer1 + Swin 门控
中浅 skip
x_bb_3
256 · H/8
layer2 + Swin 门控
中层 skip
x_bb_4
512 · H/16
layer3/4 + 双向注意力
深层 skip
x_c
256 · H/16
FFC + 高频增强
两个解码器的起点
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
13 / 30

## Slide 14
03 · FUSION
融合不是拼接，强度是受控的
H/4 与 H/8
AdaptiveSkipFusion
out = res + β · gate · swin。ResNet 仍主导，β 可学习，用来观察 Swin 有没有被用上。
H/16
CrossModalFusion
先把 Swin 384 投到 512。CNN 问 Swin，Swin 问 CNN，再门控融合。进入前做模态归一化。
回流
Top-down
H/16 语义以受限残差回到 H/8、H/4。γ 初值小，并限制在窄区间，避免改写浅层细节。
瓶颈
FFC + 高频
通道降到 256 后做 ratio 0.5 的频域残差，再用 Laplacian 与可学习高频分支把边界拉回来。
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
14 / 30

## Slide 15
04 · FFC
频域是三层嵌套，不是三个并列模块
外层
FFC_BN_ACT
通道拆成局部 L 与全局 G。四路交互：L→L、L→G 走空间卷积；G→L、G→G 走 SpectralTransform。
中层
SpectralTransform
整图 FourierUnit 抓周期，上下半幅 LFU 抓局部频域，门控决定信谁。
底层
FourierUnit
Tukey 窗、rFFT、1×1 卷积、频域 SE、iRFFT，再做数值保护。
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
15 / 30

## Slide 16
04 · WHERE
FFC 贯穿全链路，不是瓶颈里用一次
01
编码器末端
ratio 0.5，给 H/16 补全局视野
02
梯度解码 1–3 级
ratio 0.25，中浅层也保留周期
03
主解码 L1
两次 FFC 加残差，作为解码起点
04
主解码 L2 / L3
上采样后再次注入频域
05
增强层
只精炼高光分支，不扰动投影分支
06
损失
幅度谱差 + 能量加权相位一致性
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
16 / 30

## Slide 17
05 · GRADIENT DECODER
辅助分支回答两件事：哪里变了，是不是高光
Block 1–4
从 H/16 逐级上采到 H/2。每级拼接编码器 skip，前三级带 FFC。产出 xe1–xe4，交给增强层。
梯度头 g
监督目标是增强后输入的 Sobel 幅值。它进 edge gate、主解码三路门控，并在全分辨率再拼一次。
概率头 s
监督 clamp(x − target, 0, 1)。它不是 b 的副本：b 是强度，s 是位置软标签。
为什么改监督
拟合输入梯度，才能看见平台内部变平和边界尖峰。拟合干净漫反射梯度，会把污染位置学丢。
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
17 / 30

## Slide 18
05 · BRIDGE
增强层把“结构特征”变成“高光相关特征”
01
投影支路
大核保留稳定纹理
02
高光支路
小核 + FFC 抓异常
03
内部门控
两支路自己决定怎么混
04
外部门控
edge × spec，只在高光且有结构处注入
输出对应关系
enh1 128·H/16 → 主解码 L1
enh2 64·H/8 → L2
enh3 32·H/4 → L3
enh4 16·H/2 → L4
final gate 接近 0 的均匀漫反射区不被扰动。β 从小值学起，避免一上来改写梯度分支已经学到的分布。
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
18 / 30

## Slide 19
06 · MAIN DECODER
主解码器每一级都在问：这里像不像高光
L1 H/16
双 FFC + 多尺度卷积，拼接 x_bb_4 与 enh1。这一级不上采样。
L2 H/8
第一次上采样。开始三路先验：梯度、联合、高光概率。
L3 H/4
条纹细节的关键尺度。四路特征提取后再做 FFC。
L4 H/2
不再用 FFC，改信局部。仍保留门控和 SpecularAware。
L5 H
拼上全分辨率 g，分出 b、r_direct、alpha_logit。
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
19 / 30

## Slide 20
06 · ATTENTION
两类注意力，一个看原图，一个看 skip
SpecularAwareAttention
sa1 到 sa4，每一级都把原图缩到当前尺度。
先验不是简单亮度阈值：
0.75 × 输入 + 0.25 × 局部对比度。
多级软 mask 再去调制特征。
输出是残差形式：特征 × (1 + scale · attn)。
Attention_block
att1–att4 在拼接 skip 之前。
门控是逐通道的，不是一张单通道图。高光区可以压掉容易误导的边缘通道，清晰条纹区再把结构通道放开。
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
20 / 30

## Slide 21
06 · FUSION
双路融合：物理路径负责解释，直接路径负责兜底
减法
r_sub = clamp(x − b, 0, 1)
权重
α = sigmoid(alpha_logit)
融合
r_fused = α · r_direct + (1 − α) · r_sub
精修
r = clamp(r_fused + 0.15 · δ, 0, 1)
0.15 不是随意的
δ 来自 Tanh，范围是 −1 到 1。乘 0.15 之后，精修只能在 ±0.15 内改像素。它修边界，不推翻融合结果。
精修头同时看见 r_fused、原图和 r_direct。
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
21 / 30

## Slide 22
PART 03
损失、训练和真正拿去用的推理
结构讲完之后，才谈怎么监督、怎么在大图上不改频率。
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
22 / 30

## Slide 23
07 · LOSS
六组损失，对应六类输出
漫反射
MS-SSIM / SSIM、边缘加权 Charbonnier、频域、VGG
镜面
b 对 gt_specular，外加 focal、Dice、梯度一致、峰值惩罚
梯度
g 对输入 Sobel：SSIM、边缘加权、与 b 的边界关系
概率头
s 的 BCE + SSIM，以及 s 与 b 在高光区的一致性
双路
高光区重点约束 r，r_direct 与 r 一致，高光区平滑
跨尺度
H/4、H/8、H/16 响应图 L1。权重按 epoch 比例调度
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
23 / 30

## Slide 24
07 · TRAIN
训练按工程入口来，不按理想化设定
尺寸
默认 128 × 160
优化
AdamW，2e-4，预训练组 ×0.1
稳定
GroupNorm、EMA 0.9995、梯度裁剪
增强
翻转、180°、裁剪、亮度、合成高光 p=0.5
选择
0.7·SSIM + 0.3/(1+Loss)
保存
综合最优、SSIM 最优、Loss 最优、last
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
24 / 30

## Slide 25
07 · INFERENCE
大图不缩放，按训练 patch 滑窗
1
加载
优先 EMA。识别 GroupNorm，读取 checkpoint 里的训练尺寸。
2
滑窗
只在右和下 padding。重叠区用 Tukey 窗加权，避免硬接缝。
3
TTA
原图、水平、垂直、双向翻转。平均 b 与 r_direct 后，再重算 r。
4
交付
主文件是 diffuse。specular、gradient、spec_likelihood 用于核对。
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
25 / 30

## Slide 26
PART 04
证据怎么用，边界怎么说
闭环是相位和点云。图像 SSIM 只是中间量。
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
26 / 30

## Slide 27
08 · DOWNSTREAM
恢复之后，才进入已有的相位链路
01
恢复
用 r 替换受污染条纹
02
解相
四步相移得到包裹相位
03
展开
多频外差得到绝对相位
04
重建
三角化，导出点云
05
核对
相位 MAE、深度 MAE、尖刺
仓库里已有 phase_analysis、点云误差比较脚本，以及 HDRNet、DCUNet 对比实现和消融目录。工具链在，不代表本轮自测表已经填完。
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
27 / 30

## Slide 28
08 · REFERENCE NUMBERS
论文 Y-FFC 的报告值，只作对照，不作本仓库自测
0.8987
真实数据 SSIM
对照 HDR-Net 0.7552
DC-Unet 0.7466
0.3296
绝对相位 MAE
另一组 0.6413
直接重建 17.05 / 41.39
0 / 10
点云 EPC
深度 MAE
0.0027 / 0.0041 mm
口径
这些数字来自大纲所引论文表，不是 X-FFC-Swin 当前 checkpoint 的验证集结果。面试稿里也写明：网络与消融已搭好，指标仍在补充，不声称 SSIM / PSNR。
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
28 / 30

## Slide 29
09 · LIMITS
现在就能说清的局限
减法仍可能钳死暗部
双路融合缓解，但 α 学偏时仍会偏信错误的 b。
没有 r + b = x 的硬约束
物理可解释和像素自由之间，目前选了软融合。
Swin 不缩放是正确的，也更贵
大图依赖滑窗，边界靠 Tukey，不是免费的全局。
对比与消融目录在，表还没闭环
HDRNet、DCUNet、消融协议已放进仓库，不能提前报胜负。
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
29 / 30

## Slide 30
收束
三件事值得记住
01
频域修形态，梯度定位置，s 判别是不是高光。
02
减法保留物理含义，直接预测兜住暗部和局部错 b。
03
评价要落到相位和点云。图像变干净，只是中间步骤。
欢迎追问模块张量、损失权重或推理滑窗。
X-FFC-Swin · 高反光条纹恢复 · 面向相位解算
30 / 30